PIANO URBANISTICO GENERALE adottato

| ZONA | A1 e A3 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | D1 (ASI) | D2 | D3 | D6 | E1 | E2 | E3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i.f. (m3/m2) | Interventi assentiti dalla Soprintendenza | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | Interventi subordinati a redazione di Piani di Lottizzazione | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 0.1 | 0.05* 0.07** | 0.05* | 0.01* |
| Rap.cop. (m2/m2) |  | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.20 |  | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| Altezza max (m) |  | Allineamento edifici esistenti | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  | 7.50 | 5.00 | 3.50 5.00** | 3.50 | 3.50 |
| Lotto min. (m2) |  |  |  |  | 1.000* |  | 2.000 |  |  |  | 5.000*** 10.000 | 10.000 |  |
| Distanza confini (m) |  | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |
| Distanza fabbricati (m) |  | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distanza strade (m) |  |  | 5.00* | 5.00* | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numero piani |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sup. Permeabile |  | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.60 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| note |  | Per le coperture a volta si considera l’altezza virtuale di 3.30 m. | Oppure secondo allineamento esistente | Oppure secondo allineamento esistente | *Eccetto lotti esistenti |  |  |  |  |  | * di cui 0.03 per la residenza ** per attrezzature zootecniche *** per i lotti esistenti | * di cui 0.03 per la residenza | * interventi strettamente connessi alla conduzione e sicurezza delle aree boscate |